## Slide 1: Representação Digital em Segurança do Trabalho
1 - Introdução ao CAD/ LibreCAD
Técnico em Segurança do Trabalho
Cleiton Dias

## Slide 2: O que é CAD?

## Slide 3: CAD (Computer Aided Design)
Desenho Assistido por Computador.
Servem para criar, editar e documentar desenhos técnicos e projetos através de um programa de computador.
Permite criar desenhos precisos usando escalas, camadas e coordenadas.
Facilita edições rápidas
Possibilita trabalhar em 2D (conteúdo do curso) e até em 3D.
Conseguimos utilizar padronização de acordo com as normas ABNT

## Slide 4: Casos de Uso em Segurança do Trabalho
Mapas de risco
Diagramas de combate a incêndio
Layouts de equipamentos
Planta baixa de rotas de fuga
E etc.

## Slide 5: Principais programas CAD
AutoCAD
LibreCAD
BricsCAD
FreeCAD

## Slide 6: AutoCAD
Programa pago, possui um alto custo é utilizado por grandes empresas e profissionais
Voltado para desenhos 2D e 3D
Projetos arquitetônicos complexos, engenharia, indústria elétrica e etc.

## Slide 7
LibreCAD
OpenSource, ou seja é gratuito e possui o código fonte aberto. Pode ser baixado e utilizado livremente.
Voltado para desenhos 2D
Plantas simples, mapas de risco, rotas de fuga e etc.

## Slide 8: LibreCAD
LibreCAD oferece todas as ferramentas necessárias, é gratuito, leve e pode ser usado em qualquer computador. Vamos trabalhar com desenhos técnicos em 2D
Plantas baixas
Rotas de fuga
Mapas de risco

## Slide 9: Hands ON

## Slide 10: Iniciando...
Menu iniciar, digitem “LibreCAD”
Em seguida, cliquem em abrir no aplicativo que aparece:

## Slide 11
3° Ao abrir o programa teremos acesso a tela similar a essa...
Esse fundo preto, é a área de desenho
Esse fundo preto, é a área de desenho

## Slide 12: ABNT - NBR 8402
Normaliza as condições para a escrita usada em Desenhos Técnicos e documentos semelhantes.
Define que as dimensões devem ser expressas em unidades do Sistema Internacional (SI), preferencialmente em milímetros.
Isso porque o milímetro permite maior precisão e é prático para detalhamento.

## Slide 13: Configurando LibreCAD para Milímetros
Opções
Preferências do desenho atual
Vamos na aba “Unidades”
Em “Unidade principal do desenho” selecione “Milímetro”

## Slide 14: Milímetros
Observe que a área selecionada (verde) corresponde a milímetros no desenho (canto inferior esquerdo)

## Slide 15: Navegação - LibreCAD

## Slide 16
Botão esquerdo
Geralmente utilizamos para
selecionar e/ou indicar qual ação realizar.
Botão direito
Geralmente utilizamos para opções extras, além das disponíveis na tela e/ou para algum atalho.
Scroll do Mouse
Geralmente utilizamos para dar zoom ou para retirar o zoom

## Slide 17: Zoom
Ao rolar o scroll para cima, realizaremos zoom no desenho
Ao rolar o scroll para baixo, diminuiremos o zoom no desenho

## Slide 18: Centro da tela X(0,0) Y

## Slide 19: Alguns Comandos Úteis

## Slide 20: ESC
Ao selecionar uma linha, caso queria cancelar a ação clique na tecla “ESC”.
Após fazer esse retângulo, observe que a linha continua ativa, para cancelar basta apertar “ESC” ou o botão direito do mouse.

## Slide 21: Selecionar objetos
Clique com o botão esquerdo sobre o objeto, a seleção acontecerá.
Caso queria selecionar múltiplos itens, aperte a tecla “shift” e continue clicando nos objetos que deseja.

## Slide 22: Remover
Basta selecionar os objetos e clicar em “DELETE” no te

## Slide 23: Mover
Selecione o objeto que deseja mover e arraste para onde deseja, após isso clique para confirmar.

## Slide 24: Mover

## Slide 25: Nas aulas seguintes...
Coordenadas artesianas
Coordenadas polares
Snaps

## Slide 26: Tem muitas coisas que podemos aprender...

## Slide 27: Contatos
cleitondsd
cleitondsd
(11) 9 3029-0421